# Fenstereinsätze Dreh-Kipp, 36 mm Isolierglas

Solitär- Fenstereinsätze Dreh-Kipp, 36 mm Isolierglas (0,7)

Fenstereinsatz für Wechselzarge Typ Solitär Thermo

Dreh-Kipp-Fenster mit 36 mm Wärmeschutzverglasung (Ug=0,7 W/m²K; Uw=1,0 W/m²K), 3fach Verglasung, stabiles 5-Kammer-Profil, inkl. Schraubenset für eine schnelle und dichte Montage

Farbe Fenstereinsatz: weiß

Anschlag: DIN rechts oder DIN links

Fenstergröße in cm:

Lichte Maße (Breite x Höhe in cm):

80/60; 100/60; 100/80; 100/100 cm, 1flügelig

120/80; 120/100 cm, 2flügelig oder 1flügelig

Einbruchschutz:

Kellerfenstereinsätze mit Widerstandsklasse WK1 und WK2 auf Anfrage lieferbar

Fabrikat:

HIEBER® Betonfertigteilwerk GmbH

Telefon: 08291 1883-0

E-Mail: info@hieber-beton.de

Internet: www.hieber-beton.de