# SOLITÄR - Fenstereinsätze Kipp mit Lüftungsgitter

SOLITÄR-Fenstereinsätze Kipp mit Lüftungsgitter

Fenstereinsatz für Wechselzarge Typ SOLITÄR Thermo. PVC-Kippfenster mit Lüftungsgitter, 5 mm Typ KF-L für Heizräume, inkl. Schraubenset für eine schnelle und dichte Montage, - liefern und entsprechend der Versetzanleitung des Herstellers HIEBER, Wörleschwang,

Telefon +49 8291 1883-0, Telefax +49 8291 1883-40,

www.hieber-beton.de, einbauen(Schraubsystem)

Farbe Fenstereinsatz: weiß

Fenstergröße in cm:

Standard-Abmessungen:

Lichte Maße (BreitexHöhe in cm):

(80/60) (100/60) (100/80) cm

Lüftungsquerschnitt der Fenstergröße:

(80/60) = 225 cm2 Lüftungsquerschnitt

(100/60) = 350 cm2 Lüftungsquerschnitt

(100/80) = 532 cm2 Lüftungsquerschnitt