# Kellerfenster Dreh-Kipp in Holzfertigschalung

HIEBER-Holzschalungsfenster mit Kunststofffenster Dreh-Kipp, stabiles 5-Kammer-profil, Farbe weiß, 24 mm Wärmeschutzverglasung (Ug=1,1 W/m²K) oder 36 mm Wärmeschutzverglasung, 3fach verglast,(Ug=0,7 W/m²K), als einbaufertiges Systembauteil- liefern und entsprechend der Versetzanleitung des Herstellers HIEBER, Wörleschwang,

Telefon +49 8291 1883-0, Telefax +49 8291 1883-40,

www.hieber-beton.de, einbauen.

Farbe: weiß

Farbe Fenstereinsatz: weiß

Anschlag: DIN rechts oder DIN links

Fenstergröße in cm:

Standard-Abmessungen:

Lichte Maße (BreitexHöhe in cm):

(80/60) (100/60) (100/80) (100/100) (120/100) cm, 1flügelig

Wandstärke in cm:

(20, 24, 25, 30, 36.5 cm)

(Sonderwandstärken möglich)

Mindestglasfläche von _____cm2

mind. Glasfläche in cm und cm2:

80/60 = 60,5x40,2cm (2432cm2)

100/60 = 80,5x40,2cm (3236cm2)

100/80 = 80,5x60,2cm (4846cm2)

100/100 = 80,5x80,2cm (6456cm2)

(Bitte Glasfläche beachten. Bei Hieber bis zu ca. 50 % mehr Glasfläche als andere Anbieter).

Einbruchschutz:

Kellerfenstereinsätze mit Widerstandsklasse WK1 und WK2 auf Anfrage lieferbar.