# Lichtschacht Typ Primus, weiß, PKW-befahrbarer Rost

Lichtschacht Typ Primus, weißer Lichtschacht mit großer Reflexion für mehr Helligkeit im Keller, halbrunde Ausführung, in einteiliger Fertigung aus einem hochwertigen Spezialglasfaser-Beton und dadurch mit hoher Festigkeit und Beständigkeit gegen Witterungs- und Temperatureinflüsse, Oberfläche Innen-Sichtseite schalungsglatt im erhöhten Sichtbeton, ohne Boden (Alternativ: mit Boden und Ablaufmuffe DN 50), der weiße Lichtschacht kann später im Bedarfsfalle wieder mit Farbe angestrichen werden, Lichtschacht komplett mit Lichtschachtbefestigung zum andübeln an Betonwand,

mit feuerverzinktem Gitterrost Maschenweite 30/30 (oder: 30/10), PKW-befahrbar mit 500kg Radlast und Rostsicherung als Abhebesicherung, mit bündig zur Lichtschachtaußenkante gesetzten, feuerverzinkten Stahlwinkelzarge, zum direkten Anschluß von Pflastersteinen oder Gartenplatten und optimale Anpassung an Putzstärke,

liefern und entsprechend der Versetzanleitung des Herstellers HIEBER, Wörleschwang

Telefon +49 8291 1883-0, Telefax +49 8291 1883-40,

www.hieber-beton.de, montieren.

Lichtschachtgröße:

Lichte Breite: 80 cm / 102 cm / 125 cm

Bauhöhe: 100 / 120 / 130 / 150 / 180 / 200 / 210 cm

Wandabstand: 50 cm

Befestigung auf Außendämmung:

Die Befestigung des Lichtschachtes erfolgt auf eine Außendämmung von 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 mm