# Komplettlichtschacht Typ Standard, ohne Boden

HIEBER Betonlichtschacht Typ Standard (Aufsatzsystem),

Grundelement mit integrierter Lichtschachtbefestigung zur einfachen Montage mit Schraubsystem an Kellerfenstersystem Typ Solitär Thermo (oder Kellerfenster GFB-F) und mit entsprechenden Aufsatzelementen zur optimalen Höhenanpassung,

ohne Boden

liefern und entsprechend der Versetzanleitung des Herstellers HIEBER Wörleschwang,

Telefon +49 8291 1883-0,

Fax +49 8291 1883-40,

www.hieber-beton.de, montieren

Größe Grundelement

80x51 cm / 100x51 cm

Bauhöhe: ____ cm

Zusatz, falls Montage nicht an HIEBER-Kellerfenster:

Grundelement mit Befestigungssystem (seitliche Laschen, verzinkt) zur systemunabhängigen Montage der Lichtschächte an vorhandene Betonwände, inkl. Schwerlastdübel.