# UNIMAX-Betonlichtschacht

UNIMAX®-Betonlichtschacht

in massiver Bauweise, in einteiliger Fertigung mit schalungsglatter Oberfläche und integrierter Lichtschachtbefestigung

Betonqualität: Qualitätsbeton C30/37, nach DIN 1045 und EN 206-1, mit geprüfter Wasserundurchlässigkeit nach DIN EN 12390-8 und mit einer erweiterten Prüfung mit einem Wasserdruck von 7,0 bar

Abmessungen (lichtes Innenmaß)

Breiten in cm: 80 / 85 / 100 / 105 / 125 / 152 / 180 / 205 / 225 / 250

Wandabstand in cm: 50 / 60 / 80 / 100

Höhen in cm: 100 / 120 / 150 / 180 / 200 / 220

(Zwischenhöhen möglich), ab 220cm 2-teilig

Wandstärke: 8 oder 10 cm (Schachtgrößen abhängig)

Bodenausstattung:

☐ohne Boden

☐mit Boden und Ablaufmuffe DN 50 oder DN100

☐mit Rückstaueinheit mit Geruchsverschluss

Falzausbildung:

☐Innenfalz, 3x3 cm

☐Außenfalz, 4x4 cm

☐ohne Falz

Befestigung:

☐Befestigung auf Betonwand

☐Befestigung auf Außendämmung mittels verlängerten Winkeln

für Dämmung __ mm

Hinterfüllplatte:__ x __cm

Aufsatz: ____ cm hoch

Sonderbauform:

☐Eckausbildung Schenkel links oder rechts

☐mit Aussparung im Schenkel (b/t) __ x __ cm

Gitterrostabdeckung :

☐Gitterrost verzinkt, begehbar, MW 30/30 oder 30/10

☐Gitterrost verzinkt, PKW-befahrbar (500kg Radlast) , MW 30/30 oder 30/10

☐Gitterrost verzinkt, LKW-befahrbar (5 to Radlast), MW 30/16 oder 30/30

☐Zarge, verzinkt, zum direkten Abschluss an Pflasterstein (Außenfalz oder ohne Falz)

Sicherungsketten:

☐Standard

☐Einbruchschutz

☐Schnelllösbar

Zubehör:

☐Notausstiegsleiter ___ cm Höhe

Fabrikat:

HIEBER® Betonfertigteilwerk GmbH

Telefon: 08291 1883-0

E-Mail: info@hieber-beton.de

Internet: www.hieber-beton.de