# Lichtschacht Typ Uniproof

Betonfertigteillichtschacht Typ Uniproof, druckwasserdichter Betonlichtschacht mit wasserdichtem Anschluss an Betonwand.

In massiver Bauweise, in einteiliger Fertigung mit schalungsglatter Oberfläche und integrierter Lichtschachtbefestigung. Betonqualität: Qualitätsbeton C30/37, nach DIN 1045 und EN 206-1, mit geprüfter Wasserundurchlässigkeit nach DIN EN 12390-8 und mit einer erweiterten Prüfung mit einem Wasserdruck von 7,0 bar. Lieferung erfolgt mit Dichtband LischaNek, dass zwischen Stirnseite Lichtschacht und Betonhauswand zur Abdichtung eingelegt wird.

Abmessungen (lichtes Innenmaß)

Breiten in cm: 80 / 85 / 100 / 105 / 125 / 152 / 180 / 205 / 225 / 250

Wandabstand in cm: 50 / 60 / 80 / 100

Höhen in cm: 70 / 100 / 120 / 150 / 180 / 200 / 220

(Zwischenhöhen möglich)

Wandstärke: 8 oder 10 cm (Schachtgrößen abhängig)

Bodenausstattung:

☐mit Boden und Ablaufmuffe DN 50 oder DN100

☐mit Rückstaueinheit mit Geruchsverschluss

Falzausbildung:

☐Innenfalz, 3x3 cm

☐Außenfalz, 4x4 cm

☐ohne Falz

Befestigung:

☐Befestigung auf Betonwand

Hinterfüllplatte:__ x __cm

Aufsatz: ____ cm hoch

Sonderbauform:

☐Eckausbildung Schenkel links oder rechts

☐mit Aussparung im Schenkel (b/t) __ x __ cm

Gitterrostabdeckung :

☐Gitterrost verzinkt, begehbar, MW 30/30 oder 30/10

☐Gitterrost verzinkt, PKW-befahrbar (500kg Radlast) , MW 30/30 oder 30/10

☐Gitterrost verzinkt, LKW-befahrbar (5 to Radlast), MW 30/16 oder 30/30

☐Zarge, verzinkt, zum direkten Abschluss an Pflasterstein (Außenfalz oder ohne Falz)

Sicherungsketten:

☐Standard

☐Einbruchschutz

☐Schnelllösbar

Zubehör:

☐Notausstiegsleiter ___ cm Höhe

Fabrikat:

HIEBER® Betonfertigteilwerk GmbH

Telefon: 08291 1883-0

E-Mail: info@hieber-beton.de

Internet: www.hieber-beton.de