# UNIMAX-Betonlichtschacht mit Rückstaudoppelverschluss

UNIMAX-Betonlichtschacht mit Rückstaudoppelverschluss,

U-Form, Falz innen

(U-Form, Falz außen)

U - Betonfertigteillichtschacht Typ UNIMAX, in massiver Bauweise, in einteiliger Fertigung mit schalungsglatter Oberfläche und integrierter Lichtschachtbefestigung - komplett mit Befestigungsmaterial Standard auf Betonwand, passend für jedes Kellerfenster

Betonqualität: Qualitätsbeton C30/37, nach DIN 1045 und EN 206-1, mit geprüfter Wasserundurchlässigkeit nach DIN EN 12390-8 und mit einer erweiterten Prüfung mit einem Wasserdruck von 7,0 bar,

Materialstärke Lichtschacht: 8 oder 10 cm

Materialstärke Lichtschachtboden: 25 cm

mit (ohne) Gitterrost verzinkt, begehbar, MW 30/30 (oder 30/10)

mit Boden d= 25 cm und integriertem

- Rückstaudoppelverschluss

- Geruchsverschluss und Schlammeimer

Höhe Kessel-Kellerablauf : 21 cm

Der Kesselkellerablauf ist nicht wartungsfrei und muss besonders in der Frostperiode öfters überprüft werden.

Liefern und entsprechend der Versetzanleitung des Herstellers HIEBER, Wörleschwang,

Telefon +49 8291 1883-0, Fax +49 8291 1883-40, www.hieber-beton.de, montieren

Breite (lichtes Innenmaß): ___cm

Wandabstand (lichtes Innenmaß):___cm

Bauhöhe:___cm

Wandstärke:___cm

Hinterfüllplatte:__cm x __cm

Befestigung auf __mm Aussendämmung (mit Befestigungsset)

Standard-Abmessungen bei UNIMAX:

Breiten in cm: 80 / 85 / 100 / 105 / 125 / 140 / 152 / 160 / 205

Wandabstand in cm: 50 / 60 / 80 / 100

Höhen in cm: 70 / 100 / 120 / 140 / 150 / 160 / 180 / 200 / 210 / 220

(bei Höhe jedes Zwischenmaß möglich)