# Aufzugsschacht

Aufzugsschächte aus Stahlbeton, Betongüte C 30/37 nach DIN 1045 und EN 206-1,

Beton mit geprüfter Wasserundurchlässigkeit nach DIN EN 12390-8

Abmessung:

lichtes Innenmaß: ___

Wandstärke d (15-25cm): ____

Gesamthöhe (ab OK RFB/OK Aufzugsunterfahrt bis UK Deckel): ___

☐Fertigung geschosshoch // ☐Teilung nach Angabe Architekt

Krankapazität: ____ to

☐Außenbauteil // ☐Innenbauteil

☐3-seitig geschlossen // ☐4-seitig geschlossen

☐___ mal Türaussparungen Größe:___ cm

☐___ mal Rauchabzug Größe: ___ cm

☐ mit werkseitiger Absturzsicherung an Türaussparung

Oberfläche:

☐Türinnenseite und ggü. Außenrückseite handgeglättet, Rest schalungsglatt

☐Allseitig Schalungsglatt (Sichtbetonklasse SB 2)

Ausstattung:

☐Ohne Deckel

☐Mit Deckel ohne Aufkantung

☐Mit Deckel und mit Aufkantung : ☐Ohne Gefälle // ☐Mit Gefälle

Verbindungen:

☐ Standardverbindungsset (statisch nicht belastbar)

☐ Spezialverbindungsset (statisch belastbar)

inkl. Einbauteile (Ankerschienen, Gerüsthülsen, usw. ), sowie Bewehrung in separater Position

Bewehrung:

☐ konstruktiv bewehrt

(keine Beanspruchung aus Gebäude /Wind/Schnee/Erdbeben)

☐ Bewehrung in separater Position

(Beanspruchung durch Gebäude/Wind/Schnee/Erdbeben)

Fabrikat:

HIEBER® Betonfertigteilwerk GmbH

Telefon: 08291 1883-0

E-Mail: info@hieber-beton.de

Internet: www.hieber-beton.de