# Aufzugsunterfahrten

HIEBER-Aufzugsunterfahrt als Stahlbetonfertigteil, in einem Stück gegossen,

schalglatte Oberfläche, geprüfte Wasserundurchlässigkeit nach DIN EN 12390-8 und mit einer erweiterten Prüfung mit einem Wasserdruck von 7,0 bar, in massiver Bauweise Betonqualität: Qualitätsbeton C30/37, nach DIN 1045 und EN 206-1

mit eingebautem, verschweißtem Arbeitsfugenblech (Überstand ca. 7 cm) und Anschlussbügeln (Überstand ca. 12 cm)

Breite (lichtes Innenmaß):___m

Tiefe (lichtes Innenmaß):___m

Bauhöhe:___m

Wandstärke:___cm (nach Statik)

Einbauteile (Ankerschienen, Gerüsthülsen, usw.), sowie Bewehrung in separater Position

Fabrikat:

HIEBER® Betonfertigteilwerk GmbH

Telefon: 08291 1883-0

E-Mail: info@hieber-beton.de

Internet: www.hieber-beton.de