# Pumpensumpfschacht nach Maß

Pumpensumpfschacht nach Maß gefertigt

HIEBER-Pumpensumpfschacht als Stahlbetonfertigteil, in einem Stück gegossen, d = __ cm, schalglatte Oberfläche, geprüfte Wasserundurchlässigkeit nach DIN EN 12390-8, in massiver Bauweise und schalungsglatter Oberfläche, nach Maß gefertigt,

Betonqualität: Qualitätsbeton C30/37, nach DIN 1045 und EN 206-1,

Maßangaben:

Außenmaße in cm: __/__ cm

Innenmaße (oben): __/__ cm

Lichte Höhe (innen): __cm

Höhe (außen): __ cm

Stärke d=__cm

mit eingebautem, verschweißten Arbeitsfugenband und Anschlußbewehrung 2x 8/15cm, inkl. Zubehör und ____ Stück Rohrdurchführungen für Zu- und Abläufe Typ HI-DICHT MK, d = 100 mm (bzw.125 oder 150 mm) für wasserdichten Anschluss zur Durchführung von Wasser- und Abwasserrohren, damit weiterführende Rohre mit handelsüblichen Kupplungen angeschlossen werden können

Zubehör:

Mit Abdeckung, begehbar, Zarge und Riffelblech, in der Ausführung (verzinkt / grundiert / schwarz)

Weiteres Zubehör / Durchführungen etc. auf Anfrage.

Fabrikat:

HIEBER® Betonfertigteilwerk GmbH

Telefon: 08291 1883-0

E-Mail: info@hieber-beton.de

Internet: www.hieber-beton.de