# Schallschutztreppe, gewendelt, Typ HIEBER

Gewendelter Fertigteil-Lauf als HIEBER Schallschutztreppe

Ausführung eines gewendelten Fertigteil-Treppenlaufs

als HIEBER Schallschutztreppe

Vormontage einer Trittschalldämmung im Fertigteilwerk mit Schöck Tronsolen und Schöck Fugenplatten für den schallbrückenfreien Einbau auf der Baustelle. Mit lückenlosem Verlauf der Schöck Fugenplatten an der Treppenwange im Bereich der Fuge zur Wand und im Lauf-Podesteinbindebereich gemäß Treppenplan. Mit oberseitigem Fugenplattenüberstand entsprechend

Stufenverlauf für das schallbrückenfreie Anputzen des Wandputzes auf der Baustelle. Bestehend aus

- Schöck Fugenplatten

- ____ x Schöck Tronsole Typ QW A2-Edelstahl (WNR 1.4301),

Feuerwiderstandsklasse F90: ____ (ja/nein)

- ____ x Schöck Tronsole Typ QW feuerverzinkt

Feuerwiderstandsklasse F90: ____ (ja/nein)

- ____ m Schöck Tronsole Typ F (für den Lauf-Podest-Anschluss),

(Länge Typ F = Treppenlaufbreite)

- ____ m Schöck Tronsole Typ B (für die Lauf-Deckenauflagerung)

(Länge Typ B = Treppenlaufbreite)

Erhöhter Trittschallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2. Trittschallminderung bei bauüblicher Belastung

O L* w= 27 dB (Schöck Tronsole Typ QW), oder

O L* w= 28 dB (Schöck Tronsole Typ F) lt. schalltechnischer Prüfung sowie

O L* w= 20 dB (Schöck Tronsole Typ B). Baustoffklasse B2 nach DIN 4102. Anschluss Schöck Tronsole Typ QW mit Brandschutzmanschette in Feuerwiderstandsklasse F90 gemäß brandschutztechnischem Prüfzeugnis.

Liefern und entsprechend der Versetzanleitung des Herstellers HIEBER, Wörleschwang, Telefon +49 (0) 82 91-18 83 0,

Fax +49 (0) 82 91)18 83 40, www.hieber-beton.de, montieren