# Stahlbetonfertigteilbalkon, Oberfläche mit Matrize

Sahlbeton-Fertigteil-Balkon aus wasserundurchlässigen Beton, obere Betonfläche mit umlaufender Aufkantung, Gefälle (Trichtergefälle) zur Entwässerungsrinne nach Detailplanung, Unterseite abgerieben und fein geglättet, Oberfläche mit Matrizenmuster Typ ____ (akutelle Muster bitte bei HIEBER anfordern), planeben, sämtliche sichtbaren Kanten gefast und mit umlaufender Tropfnase an der Untersicht, (mit Notüberlauf), Ablauf über Loro-Ablauf (oder: nach Angaben)

Plattenstärke i.M: __cm,

Größe der Fertigteilplatte: __x__m

System HIEBER, Wörleschwang

Telefon +49 (0) 82 91-18 83 0,

Fax +49 (0) 82 91)18 83 40,

www.hieber-beton.de, liefern und fachgerecht montieren.

Die Versetzösen in der Balkonoberfläche sind bauseits fachgerecht zu schließen.

Bewehrung und Isoelemente in gesonderter Position.