# HIEBER Betonlichtschacht Typ Standard MAXI

HIEBER Betonlichtschacht Typ Standard MAXI (Aufsatzsystem) Grundelement mit Befestigungssystem (seitliche Laschen, verzinkt) zur systemunabhängigen Montage der Lichtschächte an vorhandene Betonwände

Abmessungen Grundelement (lichtes Innenmaß)

Breiten x Wandabstand in cm: 125x50 cm / 150x50 cm / 200x50 cm

Höhen in cm: 50 cm

Höhen Aufsätze: 10 / 15 / 20 / 30 / 50 cm

Wandstärke: 8 cm

Bodenausstattung:

☐ohne Boden

☐mit Boden und Ablaufmuffe DN 50

Befestigung:

☐Befestigung direkt an Betonwand

☐Befestigung auf Außendämmung für Dämmung __ mm

Gitterrostabdeckung:

☐Gitterrost verzinkt, begehbar, MW 30/30 oder 30/10

☐Gitterrost verzinkt, PKW-befahrbar, MW 30/30 oder 30/10

☐Zarge und Gitterrost verzinkt, begehbar, MW 30/30 oder 30/10

☐Zarge und Gitterrost verzinkt, PKW-befahrbar, MW 30/30 oder 30/10

Sicherungsketten:

☐Standard

☐Einbruchschutz

☐Schnelllösbar

Fabrikat:

HIEBER® Betonfertigteilwerk GmbH

Telefon: 08291 1883-0

E-Mail: info@hieber-beton.de

Internet: www.hieber-beton.de