# UNIMAX-Eck-Betonlichtschacht, L-Form, Falz außen

UNIMAX-Eck-Betonlichtschacht, L-Form, Falz außen

L - Betonfertigteillichtschacht Typ UNIMAX als Ecklichtschacht, Schenkel (rechts/links), in massiver Bauweise, in einteiliger Fertigung mit schalungsglatter Oberfläche und integrierter Lichtschachtbefestigung - komplett mit Befestigungsmaterial Standard auf Betonwand, und Auflagewinkel zur wandseitigen Montage des Gitterrostes, passend für jedes Kellerfenster

Betonqualität: Qualitätsbeton C30/37, nach DIN 1045 und EN 206-1, mit geprüfter Wasserundurchlässigkeit nach DIN EN 12390-8 und mit einer erweiterten Prüfung mit einem Wasserdruck von 7,0 bar,

Materialstärke: 8 oder 10 cm

mit Falzausbildung nach außen zum direkten Anschluß von Pflastersteinen oder Gartenplatten,

mit (ohne) Gitterrost verzinkt und umlaufender verzinkter Zarge, begehbar, MW 30/30 (oder 30/10)

___ ohne Boden

___ mit Boden und Ablaufmuffe (DN 50)

liefern und entsprechend der Versetzanleitung des Herstellers HIEBER, Wörleschwang, Telefon +49 8291 1883-0,

Fax +49 8291 1883-40, www.hieber-beton.de, montieren

Breite (lichtes Innenmaß):___cm

Wandabstand (lichtes Innenmaß):___cm

Bauhöhe:___cm

Wandstärke:___cm

Hinterfüllplatte:___cm x ___cm

Befestigung auf __mm Aussendämmung (mit Befestigungsset)

Standard-Abmessungen bei UNIMAX:

Breiten in cm: 80 / 85 / 100 / 105 / 125 / 152 / 205

Wandabstand in cm: 50 / 60 / 80 / 100

Höhen in cm: 70 / 100 / 120 / 140 / 150 / 160 / 180 / 200 / 210 / 220

(bei Höhe jedes Zwischenmaß möglich)