# UNIMAX-S Betonlichtschacht

UNIMAX®-S Betonlichtschacht

in massiver Bauweise, in einteiliger Fertigung mit schalungsglatter Oberfläche und integrierter Lichtschachtbefestigung

Betonqualität: Qualitätsbeton C30/37, nach DIN 1045 und EN 206-1, mit geprüfter Wasserundurchlässigkeit nach DIN EN 12390-8 und mit einer erweiterten Prüfung mit einem Wasserdruck von 7,0 bar

Abmessungen (lichtes Innenmaß)

Breiten in cm: 100/ 120 / 140

Wandabstand in cm: 50

Höhen in cm: 120 / 140 / 160

Wandstärke: 8 cm

Bodenausstattung: ohne Boden

Falzausbildung: Innenfalz

Befestigung:

☐Befestigung auf Betonwand

☐Befestigung auf Außendämmung mittels verlängerten Winkeln

für Dämmung __ mm

Gitterrostabdeckung :

☐Gitterrost verzinkt, begehbar, MW 30/30 oder 30/10

Sicherungsketten:

☐Standard

☐Einbruchschutz

☐Schnelllösbar

Zubehör:

☐Notausstiegsleiter ___ cm Höhe

Fabrikat:

HIEBER® Betonfertigteilwerk GmbH

Telefon: 08291 1883-0

E-Mail: info@hieber-beton.de

Internet: www.hieber-beton.de