# Monticolor Lichtschacht

Betonlichtschacht als Montageschacht 1-teilig Typ Monticolor®

- als Anschraubsystem an Kellerfenstersystem Solitär - kein

Bohren und Dübeln notwendig!

- oder mit Montageset für Montage an Kellerbetonwand

Lichtschachtinnenseite mit spezieller Farbbeschichtung.

Keine Wasseraufnahme, keine Vermoosung und kein Schimmelbefall.

Lichtschacht folienverpackt. Diese Folie dient als Gleitfolie für angefülltes Erdreich und als Schutz vor Verschmutzung für Lichtschacht und Fenster während der Bauphase.

Größen:

80/51 cm und 100/51 cm

Höhen:

80 cm, 100 cm, 120 cm, 150 cm, 170 cm

ohne oder mit Boden (inkl. Bodenablauf)

inkl. Gitterrost MW 30/30 oder MW 30/10

Liefern und montieren entsprechend der Versetzanleitung des Herstellers HIEBER, Krautgartenweg 8, 86441 Wörleschwang, Telefon +49 8291 1883-0, Fax +49 8291 1883-40