# Pumpensumpfschächte Typ Standard

HIEBER-Pumpensumpfschacht als Stahlbetonfertigteil, in einem Stück gegossen, d = 12,5 cm, schalglatte Oberfläche, geprüfte Wasserundurchlässigkeit nach DIN EN 12390-8 und mit einer erweiterten Prüfung mit einem Wasserdruck von 7,0 bar, in massiver Bauweise und schalungsglatter Oberfläche.

Betonqualität: Qualitätsbeton C30/37, nach DIN 1045 und EN 206-1,

Lieferbar in folgenden Standardtypen:

Ausführung Typ A:

Außenmaße in cm: 84/84 cm

Innenmaße (oben): 60/60 cm

Innenmaße (unten): 56/56 cm

Lichte Höhe (innen): 60 cm

Höhe (außen): 72 cm

Ausführung Typ B:

Außenmaße in cm: 124/124 cm

Innenmaße (oben): 100/100 cm

Innenmaße (unten): 96/96 cm

Lichte Höhe (innen): 80 cm

Höhe (außen): 92 cm

Ausführung Typ C:

Außenmaße in cm: 104/104 cm

Innenmaße (oben): 80/80 cm

Innenmaße (unten): 76/76 cm

Lichte Höhe (innen): 80 cm

Höhe (außen): 76 cm

Ausführung Typ D:

Außenmaße in cm: 144/144 cm

Innenmaße (oben): 120/120 cm

Innenmaße (unten): 116/116 cm

Lichte Höhe (innen): 100 cm

Höhe (außen): 116 cm

Ausführung Typ E:

Außenmaße in cm: 124/124 cm

Innenmaße (oben): 100/100 cm

Innenmaße (unten): 96/96 cm

Lichte Höhe (innen): 100 cm

Höhe (außen): 112 cm

Ausführung Typ F:

Außenmaße in cm: 75/75 cm

Innenmaße (oben): 50/50 cm

Innenmaße (unten): 44/44 cm

Lichte Höhe (innen): 50 cm

Höhe (außen): 62 cm

mit eingebautem, verschweißten Fugenblech (Überstand ca. 7 cm) und Anschlussbewehrung (Überstand ca. 12 cm) inkl. Zubehör und ____ Stück Rohrdurchführungen für Zu- und Abläufe Typ HI-DICHT MK, d = 100 mm (bzw.125 oder 150 mm) für wasserdichten Anschluss zur Durchführung von Wasser- und Abwasserrohren, damit weiterführende Rohre mit handelsüblichen Kupplungen angeschlossen werden können

Zubehör:

Mit Abdeckung, begehbar, Zarge und Riffelblech, in der Ausführung (verzinkt / grundiert / schwarz)

Fabrikat:

HIEBER® Betonfertigteilwerk GmbH

Telefon: 08291 1883-0

E-Mail: info@hieber-beton.de

Internet: www.hieber-beton.de