# Fertigteile-Treppe gewendelt, Standard, Typ HIEBER

Fertigteiltreppe gewendelt, System HIEBER

Liefern und nach Angabe des Herstellers montieren

von Standard Stahlbetonfertigteiltreppen gewendelt,

System HIEBER, schalungsglatt, Auftrittsflächen geglättet, für bauseitigen Belag, für 1- bzw. 2-Familienhaus,

Betonqualität: Qualitätsbeton C30/37, nach DIN 1045 und EN 206-1,

EN13747, EN14843, EN14991, EN14992

(alternativ: Leichtbetontreppe in LC25/28 =

ca. 22% Gewichtsersparnis)

Lieferwerke:

HIEBER BETONFERTIGTEILWERK GMBH

D-86441 Wörleschwang

Telefon +49 (0) 82 91 / 18 83-0,

Fax +49 (0) 82 91 / 18 83-40

www.hieber-beton.de

oder:

HIEBER BETONFERTIGTEILWERK GMBH [&] CO.

D-04523 Pegau (bei Leipzig)

Telefon +49 (0)3 42 96 / 983-0,

Fax +49 (0)3 42 96 / 983-40

Maße:

lt. Typenübersicht

Steigungsverhältnis (zur Auswahl)

- 17,50/26cm - 17,80/26cm

- 18,00/26cm

- 18,33/26cm

- 18,66/26 cm

Beschaffenheit:

- Stufenoberseite sauber geglättet,

- alle anderen Seiten schalungsglatt (Stahlschalung)

- inkl. statischer Bewehrung

Laufbreite: 100 cm (Verschmälerungen möglich. Anfrage)

Ausschreibung

Treppe vom UG-EG

Hieber Typ ___

rechts/links gewendelt

Treppenhausbreite ___ m

Anzahl/Steigungen ___ Stück

Treppe vom EG-OG

Hieber Typ ___rechts/links gewendelt

Treppenhausbreite ___m

Anzahl/Steigungen ___ Stück

Hinweis:

Gewendelte Standardtreppen, wie oben beschrieben, sind nur für 1- und 2-Familienhäuser zulässig. Ansonsten verwenden Sie bitte die Position "Treppe gewendelt, nach Maß, Typ HIEBER".