# Podeste für gerade Treppenläufe

Fertigteilpodest

Liefern und nach Angabe des Herstellers montieren

von Stahlbetonfertigteilpodesten, passend zu den Fertigteiltreppen System HIEBER

Betonqualität: Qualitätsbeton C30/37, nach DIN 1045 und EN 206-1,

EN13747, EN14843, EN14991, EN14992

Lieferwerke:

HIEBER BETONFERTIGTEILWERK GMBH

D-86441 Wörleschwang

Telefon +49 (0) 82 91 / 18 83-0,

Fax +49 (0) 82 91 / 18 83-40

www.hieber-beton.de

oder:

HIEBER BETONFERTIGTEILWERK GMBH [&] CO.

D-04523 Pegau (bei Leipzig)

Telefon +49 (0)3 42 96 / 983-0, Fax +49 (0)3 42 96 / 983-40

Maße: (nach Planerangabe)

Treppenhausbreite:

Länge:

Stärke der Betonplatte:

Beschaffenheit:

- für bauseitigen Belag

- Sichtbeton (ohne bauseitigen Belag) gemäß Merkblatt über Sichtbetonflächen von Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton (Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e.V.)

- Oberfläche sandgestrahlt

- Sonstiges

(wir beraten und informieren Sie gerne)

liefern und entsprechend der Versetzanleitung des Herstellers HIEBER, Wörleschwang, Telefon +49 (0) 82 91-18 83 0,

Fax +49 (0) 82 91)18 83 40, www.hieber-beton.de, montieren