# Treppe Typ VarioFlex (Wangentreppe)

Fertigteiltreppe VarioFlex - die variable und elegante Lösung

HIEBER-Fertigteiltreppe VarioFlex, gerader Treppenlauf - Optisch sehr ansprechende Treppe mit einer Vielfalt an Möglichkeiten - bestehend aus

- zwei Treppenwangen aus Sichtbeton, schalungsglatt

- zwei Edelstahlrohre für Verbindung der Wangen

- Stufeneinlagen (nach Auswahl)

- Inkl. Statischer Bewehrung

- (je nach Typ) mit Zwischenpodest (Maße angeben)

Steigung mit Tritt frei wählbar,

Wangenbreite 15 cm je Wange,

Laufplattendicke (16 - 20 cm) nach statischen Erfordernissen,

Steigungen: (14 bis 16 Steigungen)

Betonqualität: Qualitätsbeton C30/37, nach DIN 1045 und EN 206-1,

EN13747, EN14843, EN14991, EN14992

Liefern und nach Angabe des Herstellers montieren

Variante 1: Typ WT-A.0

Wangentreppe, 1-läufig, gerade Treppe

Variante 2: Typ WT-B.0

Wangentreppe 2-läufig, gewinkelt mit Zwischenpodest

Variante 3: Typ WT-C.0

Wangentreppe 2-läufig, gegenläufig mit Zwischenpodest

Auswahl an verschiedenen Auftrittsplatten, wie beispielsweise:

- Sichtbetonstufen (oberflächenfertig) gemäß Merkblatt über Sichtbetonflächen von Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton (Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e.V.)

- Betonstufen Oberfläche sandgestrahlt

- Betonstufen Oberfläche gestockt

- Betonstufen mit Antirutschschienen (z.B. Protektor, R10)

- Sichtbetonstufen mit Siebdruckplatte (z.B. R13)

- Farbiger Waschbeton (z.B. Saharagelb, Porphyrrot, Granitgrau, Anthrazit)

- Gitterrost verzinkt oder begehbar

- Glasplatte, geätzt (ohne Zulassung)

- Aus Holz mit verschiedenen Oberflächen (beispielsweise: Buche gebeizt, Eiche natur, Buche gedämpft, Buche massiv, Canadische Ahorn, Eiche gebeizt, usw.)

- Und viele weitere Möglichkeiten.

Lieferwerk: HIEBER Betonfertigteilwerke GmbH, D-86441 Zusmarshausen, Tel. +49 (0) 8291/18830, www.hieber-beton.de