# Schallschutztreppe, gerade, Typ HIEBER

Gerader Fertigteil-Lauf als HIEBER-Schallschutztreppe

Ausführung eines geraden Fertigteil-Treppenlaufs

als HIEBER Schallschutztreppe

Vormontage einer Trittschalldämmung im Fertigteilwerk mit Schöck Tronsolen und Schöck Fugenplatten für den

schallbrückenfreien Einbau auf der Baustelle. Mit lückenlosem Verlauf der Schöck Fugenplatten an der Treppenwange im Bereich der Fuge zur Wand und im Lauf-Podesteinbindebereich gemäß Treppenplan. Mit oberseitigem Fugenplattenüberstand entsprechend Stufenverlauf für das schallbrückenfreie Anputzen des Wandputzes auf der Baustelle. Bestehend aus

- Schöck Fugenplatten

- ____ m Schöck Tronsole Typ F (Lauf-Podest-Anschluss),

(Länge Typ F = Treppenlaufbreite)

- ____ m Schöck Tronsole Typ B (Lauf-Deckenauflagerung)

(Länge Typ B = Treppenlaufbreite)

Erhöhter Trittschallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2.

Trittschallminderung bei bauüblicher Belastung

O L* w = 28 dB lt. schalltechnischer Prüfung

(Schöck Tronsole Typ F) sowie

O L* w = 20 dB (Schöck Tronsole Typ B).

Baustoffklasse B2 nach DIN 4102.

Wird das Zwischen- und/oder das Hauptpodest ebenfalls als Schöck Schallschutztreppe ausgeführt, so kann im Anschlussbereich zwischen Treppenlauf und schalltechnisch entkoppeltem Hauptpodest die entsprechende Schöck Tronsole entfallen

liefern und entsprechend der Versetzanleitung des Herstellers HIEBER, Wörleschwang, Telefon +49 (0) 82 91-18 83 0,

Fax +49 (0) 82 91)18 83 40, www.hieber-beton.de, montieren