# Winkelstützelemente Standard, Fabrikat HIEBER

HIEBER-Winkelstützelemente Standard

Winkelstützelement, sichtbare Kanten gefast, 10 x 10 mm

Betonqualität: Qualitätsbeton C30/37 LP, nach DIN 1045 und EN 206-1

Abmessungen:

Gesamthöhe:_____ cm

Baulänge: 100 cm oder 50 cm

Gesamtlänge Fuß von Wandvorderkante:_____ cm (siehe Verkaufsunterlagen Firma HIEBER)

d = 12,5 cm bis 180 cm Höhe, d = 12,5-20 cm ab 200 cm Höhe, d = 12,5-25 cm ab 280 cm Höhe

(gilt für Standardlastfall 1. Weitere Lastfälle auf Anfrage)

Innenseite 30 cm von Oberkante geglättet

Die gelieferten Elemente sind auf erforderlichem Unterbau gemäß Typenstatik in 5 cm starker Betonschicht C12/15 höhen- und fluchtgerecht zu versetzen. Das Hinterfüllmaterial ist in Lagen von

30 bis 40 cm einzubringen und sorgfältig zu verdichten. Transportanker und Versetzhilfen nach Angaben des Herstellers.

Eine Drainage ist bei wasserführenden Hängen bitte separat auszuschreiben. Ebenso Erdarbeiten, Fundamentausbildung und Wasserhaltung. Artikelnummern, Gewichte, technische Angaben lt. Verkaufsunterlagen der Firma HIEBER.

Zulagepositionen für Winkelstützelemente:

- Außenecke ___°; Baulänge: ___ x ___ cm

- Passstücke: ____ cm.

- Schräge Abschalung obere Seite im Winkel von ____ ° (nach Planvorgabe)

- Innenseite sauber geglättet, da Sichtfläche bis ___ cm von oben.

Fabrikat:

HIEBER Betonfertigteilwerk GmbH

Telefon: 08291 1883-0

Fax: 0 8291 1883-40

E-Mail: info@hieber-beton.de

Internet: www.hieber-beton.de