# Höhenverstellbarer Zargenaufsatz

Höhenverstellbarer Zargenaufsatz als Stahlaufsatzelement für alle Betonlichtschächte aus dem Hause HIEBER, 3-seitig, feuerverzinkt und begehbar,

bündig zur Lichtschachtaußenkante gesetzt, Stahlwinkelzarge inkl. Gitterrost, zum direkten Anschluss von Pflastersteinen oder Gartenplatten, liefern und entsprechend der Versetzanleitung des Herstellers HIEBER, Wörleschwang

Telefon +49 8291 1883-0, Fax +49 8291 1883-40, www.hieber-beton.de, montieren.

Maschenweite: 30x30 mm oder 30x10 mm

Aufsatzhöhe: zwischen 4 – 15 cm è wird bauseits mittels Flügelmuttern millimetergenau an Geländeoberfläche fixiert (auch Gefälle einstellbar)

Passend für alle Hieber-Betonlichtschächte:

(Standardnennmaße Hieber Betonschacht: 80/50 cm, 80/60 cm, 100/50 cm, 100/60cm, 125/50 cm, 125/60 cm)